## Slide 1
PORTFOLIO · 전장·제어 / 장비 SW
이태훈
상위 명령부터 하위 구동부까지, 장비 제어 흐름을 다루는 엔지니어
1
명령
2
통신
3
제어기
4
구동
한국공학대학교 메카트로닉스공학과 · 2027.02 졸업예정

## Slide 2: 프로필
사진 추가 영역
증명사진
이태훈
010-9024-3930
lthsty79@gmail.com
github.com/thumb0907
학력
한국공학대 메카트로닉스공학과 (2027.02 졸업예정)
부전공
지능형로봇전공
전공트랙
반도체공정시스템
성적
전체 3.67 / 전공 3.82 (4.5 만점)
자격
전기기사 필기 합격 (2026.08), 운전면허 1종 보통
어학
OPIc 영어 IM1 (2026.01)
병역
육군 병장 만기제대 (2021.09–2023.03)
5
수상
2
학회 발표
3.82
전공 평점
사용 툴 · 장비
C / C++
Python
STM32CubeIDE (HAL)
ROS2
Raspberry Pi 5 (Ubuntu)
Arduino IDE
Git
DMM (멀티미터)

## Slide 3: 프로젝트 한눈에
01
대표 프로젝트
자동화 아쿠아포닉스 스마트팜
졸업작품 · 2025.04 – 2026.12
내 역할
PC–라즈베리파이–STM32 통신, 직교로봇·컨베이어 펌웨어, 배선
성과
한이음 장려상, WE-Meet 우수상, 지능형로봇 아이디어 경진대회 은상, ICROS 학부생논문상
02
철근 자동 결속 이동형 플랫폼
한이음 · 2025.04 – 2025.11
내 역할
STM32 모션 제어, 전원·결속기 전장 구성
성과
한이음 장려상, 한국생산제조학회 발표
03
지뢰탐지 원격 로봇
한이음 · 2026.04 – 2026.11
내 역할
원격 제어 통신, 모터·그리퍼 펌웨어
성과
2026 한이음 출품 (결과 11월 발표)

## Slide 4: 스마트팜 ① 제어 계층 구조
PC 1대 · 라즈베리파이 3대 · MCU 5개로 역할을 나눈 분산 제어 구조 (4인 팀, 졸업작품)
PC
마스터 노드 · 작업 스케줄
라즈베리파이 1
파종 구역
라즈베리파이 2
수확 구역
라즈베리파이 3
재배·양식 구역
ROS2
STM32
직교로봇·컨베이어1
STM32
컨베이어2
Arduino
스카라
OpenCR
매니퓰레이터
STM32
센서 허브
UART
내가 담당한 범위 (장치 간 통신, 직교로봇·컨베이어 제어기)
성과
2025.11
한이음 드림업 공모전 장려상
2025.12
WE-Meet 경진대회 우수상
2026.01
지능형로봇 아이디어 경진대회 은상
2026.07
ICROS 2026 학부생논문상
2026.11
2026 한이음 결과 발표 예정

## Slide 5: 스마트팜 ② 통신과 시퀀스 설계
라즈베리파이–STM32 UART 프레임
SOF
시작 바이트 0xAA
ID
명령·상태 구분
LEN
데이터 길이
DATA
명령 인자 / 상태값
CHK
합계 하위 1바이트
수신 측은 상태머신으로 한 바이트씩 해석하고, 체크섬이 맞는 프레임만 채택해 노이즈로 깨진 데이터를 걸러냅니다.
직교로봇 시퀀스와 단계 완료 신호
원점복귀
엔드스탑 기준
축 이동
스텝 펄스 제어
자동 파종
트레이 칸별
완료 플래그
이벤트 생성·전송
상위 확인
마스터 노드
다음 공정
이송 시작
컨베이어 제어
트레이를 감지하면 자동 구동, 정위치에 정지해 다음 공정과 맞물림
상위 통신
PC–라즈베리파이 3대를 ROS2로 연결해 장치 상태와 명령을 주고받음
배선
제어기 · 드라이버 · 모터 · 센서 사이의 배선 구성과 정리

## Slide 6: 스마트팜 ③ 원점복귀 불량: 하드웨어 원인 분리
1
증상
원점복귀 때 원점 신호가 입력되지 않아 모터가 계속 구동되고, 타이밍벨트가 마모됨
2
1차 원인 · 기구
구동부와 리밋스위치의 맞물림이 불안정. 팀이 기구를 수정하고, 호밍 동작과 센서 입력을 반복 검증
3
2차 원인 · 배선
배선 정리 후 위치 틀어짐·정지가 재발. DMM 도통과 데이터시트 기준 전원·동작 조건 점검 후, 신호선·전원선 간섭을 의심해 신호선을 분리·절연
4
재발 방지
같은 조건의 반복 호밍·주행 시험으로 재발 없음을 확인하고, 배선 정리 기준과 점검 순서를 팀에 공유
20회 반복 시험 결과
20/20
직교로봇 자동 파종
20/20
단계 완료 신호 전달
코드 변경 없이 생긴 문제를 기구 → 전원 → 배선 순으로 분리

## Slide 7: 철근 자동 결속 이동형 플랫폼
궤도형 모바일 플랫폼 + xyz 직교로봇 + 자동 결속기로 건설 현장의 결속 작업을 자동화 (4인 팀, 한이음 장려상)
사진 추가 영역
로봇 실물 / 전장부
PC
결속 상태 판별
TCP/IP
라즈베리파이 5
영상 전송
USB Serial
STM32F446
모션 제어
PUL·DIR / 릴레이
구동부
스텝모터·결속기
단일 배터리 전원 분배
배터리
+ 컨버터
24V
궤도 구동부 모터
12V
직교로봇 스텝모터
5V
라즈베리파이
1
직교로봇 모션
스텝모터 xyz 3축 구동, 엔드스탑 좌표 기준
2
결속기 제어
결속기 회로를 릴레이로 개조해 STM32로 제어
3
발열 대책
배터리·드라이버·MCU 분할 배치, 쿨링팬 설치
* 전원 구성·결속기 개조·발열 대책은 팀장과 공동 수행

## Slide 8: 지뢰탐지 원격 로봇
상황실의 버튼 명령으로 현장 모바일 플랫폼을 원격 조종 (2026 한이음 출품)
상황실
버튼 + STM32
UART
상황실 노트북
ROS2 노드
ROS2 / Wi-Fi
모바일 노트북
ROS2 노드
UART
모바일 STM32
명령 해석
PWM
모터 드라이버
DC모터 · 그리퍼
명령 패킷 (5바이트, 50ms 주기)
0xAA
시작
SEQ
순번
BTN
버튼 비트
CRC-8
오류 검출
0x55
종료
펌웨어 모듈 구성
명령 수신
패킷·CRC 검증
주행 제어
버튼 → 방향
모터 드라이버
PWM · DIR
그리퍼 제어
서보 PWM 2채널
통신이 일정 시간 끊기면 모터가 자동으로 정지하도록 설계 (fail-safe)
사진 추가 영역
모바일 플랫폼 실물

## Slide 9: 전공 역량
Chart: 학기별 평점 (4.5 만점)
| 21-1 | 23-2 | 24-1 | 24-2 | 25-1 | 25-2 | 26-1
학기 평점 | 2.39 | 3.61 | 3.65 | 3.95 | 3.92 | 3.95 | 4.25
2021.09–2023.03 군 복무 후 복학, 최근 4개 학기 평균 약 4.0
전기 · 전자
전기회로1 (A0)
디지털회로 (A0)
전자회로 (B+)
제어
제어공학 (A+)
시스템제어공학 (A+)
제어응용신호 (A+)
임베디드
마이크로컴퓨터구조 (B+)
마이크로컴퓨터응용 (A0)
PLC제어 (A0)
소프트웨어
C프로그래밍2 (A+)
자료구조및알고리즘 (A0)
운영체제 (A+)
로봇프로그래밍 (A+)
전기기사 필기 합격 (2026.08) · 실기 2027.04 응시 예정

## Slide 10: 수상 · 학술
수상
2026.07
ICROS 2026 학부생논문상
제어로봇시스템학회
2026.01
지능형로봇 기술활용 아이디어 경진대회 은상
지능형로봇 혁신융합대학 사업단
2025.12
WE-Meet 경진대회 우수상
지능형로봇 혁신융합대학 사업단
2025.11
한이음 드림업 공모전 장려상 (스마트팜)
한국정보산업연합회
2025.11
한이음 드림업 공모전 장려상 (철근 결속)
한국정보산업연합회
학회 발표
2026.07
객체 검출 기반 철근 자동 결속 이동형 플랫폼 개발
한국생산제조학회 춘계학술대회 · 공동저자
2026.07
AI기반 자원순환형 재배공정 시스템
제어로봇시스템학회 학술대회 · 공동저자
연락처
010-9024-3930
lthsty79@gmail.com
github.com/thumb0907
영상 QR
스마트팜
영상 QR
철근 결속